| 湾区学校采购询价表 |
| --- |
| 项目名称 | 校巴车出入口改造 | 询价日期 | 2023年9月18日 |
| 采购部门 | 采购部 | 项目联系人 | 张老师 |
| 联系电话 | 18923826698 | 传真 | 0755-29395909 |
| 电子邮箱 | QingmaoZhang@SliS.net.cn | 总预算 | 36,788.00元 |
| 项目要求 | 鉴于学生乘坐校巴安全需要，特申请在校巴停车场与校园外环线临近教学楼位置建设校巴入离校出入口，计划费用含场地环境恢复、税费等一应项目实施费用。 施工地点：龙岗区坂田街道岗头社区象塘路30号。 施工期限：15天 付款方式：验收合格后，提供发票，一次性转账付款。 总报价含工程材料、工具、建安、运输、税费等全部费用，超出总预算报价属无效报价，接收报价截止日期为9月22日。 |
| 工程量清单 | 《校巴车出入口改造》项目工程量清单见附件。 |
| 以下内容由供应商填写： |
| 工程造价 |  | 施工期 |  |
| 法人或授权代表签名 及联系方式 |  |
| 单位名称 （加盖公章） |  | 确认日期 |  |
| 请将此函填写、打印、盖章后，与营业执照和资质证书一同将扫描件发上述邮箱。 |

附件：

校巴车出入口改造项目工程量清单

| 序号 | 名称 | 型号规格/商品编码 | 数量 | 单位 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大门制作安装 | 1．门框或扇外围尺寸:6000*3000mm； 2．门框、扇材质:80*80*3.5mm钢管现场焊接； 3．铁艺花饰:钢茅尖现场焊接 高200mm； 4．铁艺花饰:钢圆环现场焊接 高100mm。 | 1 | 樘 |  |
| 2 | 门金属面油漆 | 1.铁艺门6000*3000 mm，全油漆工艺，颜色同围墙围栏一致； 2.铁艺门金属面手工除锈； 3. 铁艺门金属线条、零星面采用环氧富锌底漆，涂刷2遍； 4. 铁艺门金属线条、零星面采用环氧云铁漆，涂刷2遍。 | 1 | 樘 |  |
| 3 | 门扇安装植筋 | 1.规格：混凝土内植筋，植筋直径 Ф20mm； 2.部位:钢筋砼柱上、地面上； 3.作用：固定门与门框，开闭顺畅。 | 28 | 套 |  |
| 4 | 排水沟 | 1.砖砌明沟，两边1砖； 2.排水沟沟壁采用水泥石灰砂浆底(15+5)mm 水泥砂浆面； | 8 | 米 |  |
| 5 | 排水沟篦子 | 1.明沟铸铁盖板宽49cm，包安装； 2.水篦加固基座：双股 50mm标准角钢，现场预埋焊接。 | 8 | 米 |  |
| 6 | 地面硬化（含校园局部小修） | 1.强夯地基：满夯，夯击能量1200kNm； 2.夯击遍数：一遍一击； 3.混凝土强度C30，水泥含量5%，加强构造筋10mm，内螺纹钢@100*10mm。 | 12 | 平方米 |  |
| 7 | 硬化地面切缝 | 增加摩擦，减少开裂 | 20 | 米 |  |
| 8 | 现有围墙柱、护栏拆除 | 1.栏杆(板)的高度:3m； 2.栏杆、栏板种类:金属栏杆； 3.拆除的废料处理:施工单位清理出校园外。 | 8 | 米 |  |
| 9 | 开门区域路面拆除 | 1.拆除方法:手持式凿岩机凿挖； 2.材质:水泥混凝土路面，有筋拆除； 3.拆除厚度:200mm | 12 | 平方米 |  |
| 10 | 开门区域混泥土拆除 | 1.构件名称:钢筋砼地梁 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:400*1000mm | 3 | 立方米 |  |
| 11 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:地梁上 展开面宽1.5m 2.饰面材料种类:花岗石 | 6 | 米 |  |
| 12 | 废料、垃圾清理 | 1.废弃料品种:黄泥等建筑杂垃圾 2.数量：6方/车 3.运距:不大于35km | 1 | 车 |  |